Водные ресурсы

г. Москва, телефон/факс: +7 (495) 768-55-64 info@burimvodu.ru http://www.burimvodu.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Телефон/факс: |  |
| e-mail: |  |
| Адрес (район местоположения объекта) |  |
| Водоисточник: Нужное подчеркнуть | индивидуальная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец, открытый водоем, водонапорная башня др.__________________________________ |
| Объект установки: Нужное подчеркнуть | квартира, индивидуальный коттедж, производство, котельная, жилой комплекс (количество объектов): , др._______________________________ |
| Назначение Нужное подчеркнуть и объём ( м3) воды в сутки: | Хозяйственно-бытовое: , отопительные системы: , паровые системы: , производство воды: др.________________________________________________________________________ |
| Режим водопотребления: Нужное подчеркнуть | непрерывный, периодический, посменный, количество смен в сутки: , длительность смены (час): , др.________________________________ |
| Использование подготовленной воды дополнительно, м3. Нужное подчеркнуть | Мойка машин , на полив , бассейн др._________________________________________________________ |

Анализ воды. Дата _________________________  (прикрепить копию)

- обязательные показатели

| Мутность, мг/л |  | Окисляемость перманганатная, мгО2/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность, град |  | pH (водородный показатель) |  |
| Запах (вид запаха), баллов |  | Марганец, мг/л |  |
| Жесткость общая / требуемая, мг-экв/л |  | Сухой остаток (или солесодержание) мг/л |  |
| Железо общее, мг/л |  | Растворённый кислород (О2) |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  | ХПК |  |
| Хлориды Cl, мг/л |  | Сероводород мг/л |  |
| Сульфаты SO4, мг/л |  | Коли-индекс (бгкп) |  |

- дополнительные показатели

| Железо (III) / Железо (II) мг/л * |  | Фтор.f. мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кальций Са, мг/л |  | Нитраты NO3, мг/л |  |
| Магний Mg, мг/л |  | Гидрокарбонаты |  |
| Натрий+Калий Na+K, мг/л |  | Кремний SI, мг/л |  |
| Медь Сu, мг/л |  | Аммоний NH4, мг/л |  |

* если изначально прозрачная вода, желтеет со временем

УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Характеристики подающего насоса | Водопотребление_______м.куб./ч, напор____м, на глубине___ |
| --- | --- |
| Давление в системе водоснабжения, атм | Номинальное: пиковое: |
| Наличие электропитания в месте предполагаемого монтажа, 220v | Бесперебойное, городское, отсутствует. |
| Наличие канализации в месте установки | Есть (объём): / нет |
| Тип канализации (водоотведение) | Септик, биосептик, централизованная, другое______________ |
| Количество точек потребления воды для одной системы водоподготовки (можно установить на жилой комплекс) | Умывальник: ___,джакузи:___, душ кабина:___, сауна:____, ванная:_____стир. машина:___, посудомоечная машина:____, унитаз:___, биде:___, баня:____, мойка автомобиля: другое______________________________________ |
| Количество пользователей | постоянно: _____чел., пиковое:_____ чел./ _____ дней |
| Материал и Ø водопроводных труб | в месте монтажа: по объекту: между объектами (единая водоподготовка): |
| Планируемое (имеющееся) водоснабжение горячей водой (нужное подчеркнуть) | городское водоснабжение, индивидуальный нагрев входящей воды, другое__________________________________________ |

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ (указать требуемые значения показателей воды):

Например: «глубина умягчения (предельная величина остаточной жесткости») или «требуется только система обезжелезивания»

Примечание: при необходимости, дополнительную информацию укажите отдельным приложением.

Дата:                         Исполнитель:                           /_____________/                  Заказчик:                           /______________/

СХЕМА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

(Примечание для самостоятельного заполнения: схематично изобразите план помещения, которое планируется для размещения ВП, с размерами, в том числе высотой потолка. Требуется указать имеющихся в помещении капитальное оборудование (котёл, бойлер или другое), а так же точки подключения к инженерным сетям – вход водоснабжения, электричества, водоотведения)

Согласовано:

Составил: _________________ /_____________/              Утвердил (от Заказчика): ________________ /______________/

Дата составления: __________________

# Text boxes

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ